## Slide 1
Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Marius OTEŞTEANU
Studentă: Andreea – Iasmina SUICI
Notes: Proiectul meu de diplomă se numeşte Reţeaua inteligentă, servicii implementare şi teste. Conţine un studiu şi o parte practică, după cum vom putea observa în slide-urile următoare.
Acest concept, de reţea inteligentă se foloseşte de mult timp în lumea telecomunicaţiilor, în ziua de astăzi fiind de neconceput ca un operator sa nu poata oferi servicii specifice reţelei inteligente, ca de exemplu: freephone (telverde-numere cu 0800) sau prepay.
<number>

## Slide 2: Cuprins
Ce este o reţea inteligentă?
Entităţi şi funcţii ale reţelei inteligente
Modelul BCSM
Protocoale folosite
Exemple de servicii ale reţelei inteligente
Partea practică
Concluzii
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: <number>

## Slide 3: Ce este o reţea inteligentă?
Reţeaua inteligentă se adaugă unei infrastructuri deja existente, cu scopul implementării serviciilor cu valoare adăugată.
Avantaje:
un cost redus pentru reţeaua telefonică
implementare mai rapidă de noi servicii
management centralizat al reţelei
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: Conceptul de reţea inteligentă permite concentrarea anumitor misiuni (servicii cu valoare adăugată) ale unei reţele –care depăşesc serviciile normale ale unei reţele telefonice obişnuite –în noduri inteligente.
Reţeaua inteligentă descrie nu atât o reţea, cât o arhitectură: un control la nivelul întregii reţele nu trebuie realizat în fiecare nod, ci nodurile pot fi central constituite, pentru întreaga reţea. În felul acesta se pot introduce (se pot folosi) simplu şi rapid noi servicii în întreaga reţea. Condiţia prealabilă pentru punerea la dispoziţie a unei reţele inteligente este un schimb performant de informaţii între nodurile reţelei, precum şi existenţa unei mari baze centrale de date, cu informaţii globale privind reţeaua, la care să putem avem acces din orice punct al reţelei.
Fiecare centrală conţine baza de date cu datele corespunzătoare unui serviciu.
Avantaje:
un cost redus pentru reţeaua telefonică
implementare de noi servicii mai rapidă
management centralizat al reţele: managementul serviciului logic şi al datelor este mai flexibil
iar calitatea serviciului de bază nu este afectată de introducerea noilor servicii.
<number>

## Slide 4: Entităţi şi funcţii ale reţelei inteligente
Reţeaua inteligentă – un model ce utilizează patru planuri.
Planul funcţional distribuit
CCF – Call Control Function, funcţia de control a apelului
SSF – Service Switching Function, funcţia de comutare a serviciului
SCF – Service Control Function, funcţia de control a serviciului
SRF – Specialized Resource Function, funcţia specializată pentru resurse
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: Recomandările Q1201/Q1211 definesc conceptul de reţea inteligentă ca un model ce utilizează mai multe planuri:
Planul de servicii (Service Plane), care descrie serviciile aşa cum sunt ele văzute de utilizator, din punctul de vedere al uneia sau a mai multor caracteristici şi nu ţine cont de nici o caracteristică a implementării reţelei.
Planul global funcţional (Global functional plane), care modelează serviciile şi caracteristicile în termenii Service Independent Builing Block (SIB- blocul inteligent de construire a serviciilor) şi Basic Call Process (BCP-procesul telefonic de bază).
Planul funcţional distribuit (Distributed functional plane) indentifică şi modelează entităţile funcţionale şi relaţiile dintre ele.Entitatea funcţională este un set unic de funcţii ce manipulează diferite acţiuni, aceste funcţii fiind localizate într-o singură entitate fizică, Physical Entity (PE).
Planul fizic (Physical plane) modelează aspectele fizice ale structurii reţelei inteligente, identifică entităţile fizice (PE) şi protocoalele utilizate între ele. ITU a creat standarde ce definesc seturile de capabilităţi, Capability Sets (CS), necesare implementării reţelei inteligente.
Aşa după cum am văzut, planul functional distribuit defineşte mai multe tipuri de funcţii:
Funcţiile telefonice necesare pentru manipularea apelurilor în reţelele telefonice
CCAF – Call Control Agent Function׃ asigură accesul utilizatorilor finali (accesul uilizatorilor analogici şi digitali ISDN;
CCF – Call Control Function, funcţia de control a apelului׃ asigură apelul/procesarea conexiunii şi controlul.
Funcţii ale reţelei inteligente, necesare pentru implementarea serviciilor
SSF – Service Switching Function, funcţia de comutare a serviciului, asigură mecanismul de declanşare necesar accesării serviciilor reţelei inteligente, dar şi dialogul între CCF şi SCF.
SCF – Service Control Function, funcţia de control a serviciului, conţine logica şi capacitatea de procesare pentru manipularea reţelei inteligente, interfaţează şi interacţionează cu SSF/SCF, SRF şi SDF.
SDF – Service Data Function, funcţia pentru datele serviciului, conţine date ale utilizatorului/reţelei, pentru execuţia serviciilor reţelei inteligente în timp real. Interfaţează cu SCF-urile.
SRF – Specialized Resource Function, funcţia specializată pentru resurse, asigură resursele specializate (anunţuri, de exemplu), conţine logica şi capacitatea de procesare pentru transmiterea/recepţionarea/conversia informaţiei utilizatorului, precum şi capacitatea de a administra conexiunile (similar cu CCF).
Funcţii ale reţelei inteligente, necesare pentru managementul serviciilor şi creare de noi servicii
SMAF – Service Management Access Function, asigură interfaţa dintre administratorii serviciului si SMF.
SMF – Service Management Function, funcţia de management a serviciului, asigură implementarea şi administrarea serviciilor reţelei inteligente.
SCEF – Service Creation Environment Function permite definirea, dezvoltarea, testarea şi încărcarea serviciilor reţelei inteligente.
În ceea ce priveşte planul fizic, acesta defineşte existenţa mai multor noduri:
SSP – Service Switching Point, punctul de comutare a serviciului
SCP – Service Control Point, punctul de control al serviciului
SDP - Service Data Point, punctul de date al serviciului
IP – Intelligent Peripherial, perifericul inteligent susţine interacţiunile flexibile de informaţie dintre utilizator şi reţea. Exemple de resurse specializate sunt : generarea de tonuri, dispozitive de recunoaştere a vocii, sinteza vorbirii, anunţuri vocale
SN – Service Node, nodul serviciului, funcţional, conţine SCF, SFD, SRF şi CCF/SSF.
<number>

## Slide 5: Modelul BCSM
BCSM = Basic Call State Model
Este un scenariu după care se tratează apelul.
Fazele de tratare a apelului – PIC-uri (Points in Call)
Punctele de detecţie - Detection Points (DP)- Detection Points (DP)
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: Basic Call State Model (BCSM) identifică punctele în apelul de bază, Points in Basic Call (PIC), şi procesări ale conexiunilor sau activităţile CCF-ului.
Punctele de detecţie, Detection Points (DP), indică PIC-urile unde poate apărea transferul controlului între controlul apelului şi funcţia de control al serviciului (SCF), tranziţiile dintre PIC-uri şi evenimentele finale de la şi spre PIC-uri.
<number>

## Slide 6: Protocoale folosite
Sistemul de Semnalizare nr. 7 (Common Channel Signaling System No. 7):
SIGTRAN (Signalling Transport)
INAP (Intelligent Network Application Part)
CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic)
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: Prin semnalizare se înţelege totalitatea schimburilor de informaţii între echipamentele de telecomunicaţii, în scopul accesului automat al unui client (cel care are iniţiativa solicitării serviciului) la diverse servicii furnizate de echipamentele de telecomunicaţii .
Sistemul de Semnalizare nr. 7 (Common Channel Signaling System No. 7 (SS7 sau C7)), are ca metodă de transport utilizarea canalelor din multiplexurile digitale. Împreuna cu noua sa extensie, SIGTRAN, având ca metodă de transport reţeaua IP, este un standard global pentru telecomunicaţii definit de ITU-T. Acesta defineşte procedurile şi protocoalele prin intermediul cărora elementele din reţelele PSTN şi PLMN fac schimb de informaţie de semnalizare pentru stabilirea conexiunilor, rutare şi control.
INAP (Intelligent Network Application Part) este un protocol de semnalizare folosit în cadrul arhitecturii reţelei inteligente (Intelligent Network). Este o componentă a stivei de protocoale SS7, situat deasupra protocolului TCAP. ITU defineşte mai multe seturi de capabilităţi pentru acest protocol, începând cu Capability Set 1 ( CS-1). O alicaţie tipică pentru IN este serviciul de translaţie a numerelor. De exemplu, în Marea Britanie, numerele 0800 sunt numere gratuite, care sunt translatate către numere geografice, prin intermediul unei platforme IN
Protocolul CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) furnizează mecanismele necesare pentru asigurarea serviciilor cu valoare adăugată (RI) abonaţilor reţelei GSM, chiar şi în cazul în care aceştia fac roaming în altă reţea (roaming internaţional sau roaming într-o reţea naţională PLMN). CAMEL este primul pas pentru integrarea reţelei inteligente în GSM. Utilizează protocoalele CAP şi MAP. CAMEL este utilizat în cazul roamingului între reţele, permiţând unei reţele să-şi monitorizeze şi să-şi controleze abonaţii. Această caracteristică permite ca numerele formate să fie modificate în timpul stabilirii legăturii, precum şi monitorizarea răspunderii la apel. CAMEL îi oferă operatorului un control, aproape complet, asupra activităţilor abonaţilor săi, chiar şi în cazul roamingului.
Cele mai reprezentative protocoale sunt INAP şi Camel. Iniţial, au ă,făcut parte din stiva SS7, ulterior-din SIGTRAN.
INAP a fost primul protcol specific RI, iar pentru reţelele mobile s-a dezvoltat CAMEL: aşadar, pentru o legătură de semnalizare ce foloseşte intervale temporale, se utilizează SS7, SIGTRAN având ca metodă de transport reţeaua IP.
<number>

## Slide 7: Exemple de servicii ale reţelei inteligente
freephone (telverde) – “serviciul 0800”
televoting
credit card calling
local number portability (portabilitatea numărului)
prepaid telephone calls (apeluri telefonice preplătite)
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: Un serviciu Freephone permite utilizatorului să aibă acces la una sau mai multe locaţii, care pot fi apelate din orice parte a ţării sau internaţional, cu un număr freephone. Beneficiarul serviciului, care este partea chemată a apelurilor, va fi taxat pentru orice apel de tip freephone.
Este primul serviciu de IN care a apărut pe piaţă. Face o translaţie a numărului de telefon.
Serviciul Televoting permite abonaţilor să folosească reţeaua telefonică pentru a-şi exprima opinia public: exemplu EUROVISION
CCC permite abonatului să fie taxat automat, pentru orice tip de ieşire, dintr-un cont bancar (bank card account).
Local Number Portability (LNP), pentru liniile fixe, şi Full Mobile Number Portability (FMNP) pentru telefonia mobilă, se referă la posibilitatea de a transfera fie un număr de telefon fix, fie un număr de telefon mobil, atribuit unei centrale locale de tranzit (Local Exchange Carrier -LEC) şi reatribuirea lui unei alte centrale.
Apelurile telefonice preplătite reprezintă o modalitate foarte populară de a telefona, care îi permite chemătorului să controleze cât cheltuieşte şi îi permite să nu depindă de nici un operator de telefonie.
Cartelele telefonice pentru apeluri preplătite sunt, de obicei, implementate într-o reţea a operatorilor de telefonie, utilizând funcţionalitatea reţelei inteligente
Cartele telefonice preplătite pentru telefoanele mobile sunt oferite de majoritatea operatorilor de telefonie mobilă, din toată lumea. Tipic, toate serviciile obişnuite de telefonie mobilă sunt disponibile pentru utilizatorii de cartele telefonice, cu excepţia faptului că ei trebuie să plătească serviciile înainte de a le utiliza
<number>

## Slide 8: Partea practică
studiul practic al operaţiilor protocolului INAP / CAP, cât şi a posibilităţilor de capturare a mesajelor SS7, conţinând aceste operaţii, pentru cazul concret al unei reţele GSM.
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Figura 1. Platforma de test
Notes: Partea practică constă în studiul practic al operaţiilor protocolului INAP / CAP, cât şi a posibilităţilor de capturare a mesajelor SS7, conţinând aceste operaţii, pentru cazul concret al unei retele GSM.
Testele au fost efectuate în laboratoarele Alcatel-Lucent University, pe reţeaua GSM de teste existentă. Serviciul IN implementat în această reţea de test este serviciul Prepay mobil, care face parte din pachetul ICC ( Instant Convergent Charging) (denumire comercială).
Echipamentele care compun platforma de test sunt următoarele:
MS1, MS2, MS3 (MS- Mobile Station) sunt abonaţi mobili de test. MS1 şi MS2 sunt abonaţi normali, postpay, iar MS3 este abonat prepay;
BTS ( Base Transceiver Station) este un set de antene, transmiţătoare ale staţiilor de bază, controlate de către Base Station Controller (BSC), supervizorul staţiilor de bază.;
BSC ( Base Station Controller) este supervizorul staţiilor de bază;
TC (Transcoder) realizează adaptarea debitului, de la 16kbps la 64kbps.
Entităţile descrise mai sus fac parte din BSS, subsistemul staţiilor de bază. Pentru subsistemul de reţea, NSS, standardul GSM defineşte existenţa a patru funcţii, după cum urmează;
MSC (Mobile Switching Center) este un un comutator, care îndeplineşte şi funcţii referitoare la mobilitatea terminalelor, în cadrul BSS-urilor, pe care le controlează;
VLR (Visitor Location Register ) este baza de date care conţine caracteristicile abonaţilor „vizitatori”;
HLR (Home Location Register) conţine date despre abonaţii din toată reţeaua şi identificatorul VLR, care controlează un anumit terminal mobil. Există una sau mai multe HLR într-o reţea GSM, acest lucru depinde de numărul abonaţilor şi de capacitatea HLR;
AuC (Authentication Center) realizează autentificarea abonaţilor.
În cazul implementării acestor funcţii cu echipamente Alcatel-Lucent, aşa cum este cazul acestei platforme, funcţiile enumerate sunt „găzduite” de 3 echipamente fizice, după cum urmează:
SSP (Service Switching Point ), cu componenta SSF, a funcţei MSC;
RCP ( Radio Control Point ), cu componenta RCF (Radio Control Function), parte a funcţiei MSC;
HLR ( Home Location Register), cu funcţiile HLR şi AuC.
Comercial, aceste echipamente sunt denumite A1000 E10 MSC (A1000 E10 SSP + A1421 RCP), respectiv A1422 HLR. La această infrastructură se adaugă echipamentele specifice IN. Acestea sunt:
SCP (Service Control Point), punctul de control al serviciului, conţine programele pentru logica serviciului, Service Logic Programs (SLP), folosite pentru a asigura serviciile reţelei inteligente, poate accesa date din SDP, direct sau prin protocolul SS7, este conectat cu IP, prin funcţia de transmisie a SSP sau prin SS7;
SRP ( Specialized Resource Function), funcţia specializată pentru resurse, asigură resursele specializate (anunţuri, de exemplu), conţine logica şi capacitatea de procesare pentru transmiterea/recepţionarea/conversia informaţiei utilizatorului.
Aşa cum am menţionat şi mai sus, scopul testelor este de a măsura volumul de trafic de semnalizare, respectiv de a evidenţia schimbul de mesaje aferent tranzacţiilor IN. În acest scop, s-au implementat puncte de sondare ( monitorizare) în diverse puncte ale reţelei, aşa cum se vede în figura 4.1. Dintre acestea, în cazul de faţă, prezintă relevanţă următoarele:
(1) - interfaţa subsistemelor NSS-BSS; protocolul folosit este BSSAP (BSS Application Part), cu componenta DTAP (Direct Tranfer Application Part), pentru urmărirea mesajelor de stabilire a apelului către şi dinspre MS;
(2) şi (3) – interfeţele MSC-SCP; protocoalele sunt INAP şi CAP, pentru urmărirea mesajelor către serverul IN;
(4) – interfaţa MSC-SRP; protocolul folosit este ISUP, pentru stabilirea apelului de voce între centrală şi serverul cu anunţuri înregistrate.
Celelalte puncte de monitorizare existente nu prezintă relevanţă directă pentru scopul urmărit al testelor efectuate, pe acele interfeţe efectuându-se dialogul între celelalte entităţi implicate în stabilirea apelului.
Pentru realizarea testelor propuse, s-au folosit trei abonaţi mobili ai reţelei de test, doi dintre aceştia, fiind abonaţi „obişnuiti” (postpay), MS1, MS2, respectiv un abonat al serviciului prepay, MS3.
Testele au fost repetate, pentru ca rezultatele obţinute să fie concludente.
<number>

## Slide 9: Partea practică (II)
Cazul 1 – Apel între doi abonaţi postpay, fără interacţiunea IN
Cazul 2 – Apel între un abonat prepay şi un abonat postpay
Cazul 3 – Apel între un abonat prepay cu creditul blocat sau expirat şi un abonat postpay
Suici Andreea-Iasmina
<number>
Notes: S-a realizat un apel între abonaţii MS1 şi MS2,respectiv MS3 şi MS1 capturându-se toate mesajele de semnalizare, din toate punctele de monitorizare, în intervalul de timp de la emiterea mesajului de iniţiere a apelului, Setup [DTAP], până la emiterea mesajului de stabilire a apelului, Alert [DTAP].
CAZUL 3: Este şi mai complex, deoarece pp intervenţia functiei SRP.
De cele mai multe ori, un abonat care nu mai are credit, are creditul expirat sau blocat dintr-un anumit motiv, va primi o notificare în acest sens, din partea operatorului de reţea, sub forma unui anunţ înregistrat. Aceasta implică o conexiune de voce între MSC şi SRP, gestionată de serverul IN (SCP). Funcţia SRF din SRP va fi implicată şi atunci când, de exemplu, abonatul îşi interoghează creditul ( mesajul emis fiind o concatenare a unor mesaje elementare: Creditul dumneavoastră este de // douăzeci // şi // trei // de // cenţi // şi este valabil până la...) sau când se doreşte o interacţiune directă prin intermediul DTMF cu acesta ( Pentru limba română, apăsaţi tasta 1.).
<number>

## Slide 10: Partea practică (III)
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Figura 2. Duratele de stabilire a apelurilor
Figura 3. Volumul de trafic de semnalizare corespunzător fiecărui caz
Notes: abonat postpay ->abonat postpay
3.906S
6.809
abonat prepay->abonat postpay
3.922S
7.134
abonat prepay cu credit blocat->abonat postpay
6.237S
8.2042
Traficul de semnalizare a fost masurat pe baza ut unor fisiere binare, continand informatia bruta de pe toate canalele de semnalizare.
<number>

## Slide 11: Concluzii
Implementarea serviciilor cu valoare adăugată folosind IN duce o flexibilitate de adaptare a operatorilor la cerinţele pieţei.
Are loc creşterea volumului de trafic de semnalizare, datorată creşterii numărului mesajelor schimbate între diverse entităţi ale reţelei .
Reţeaua trebuie corect dimensionată .
SIGTRAN-transportul mesajelor pe IP.
Suici Andreea-Iasmina
<number>/12
Notes: Din cele prezentate în partea teoretică şi în partea practică, se poate observa că IN se poate utiliza în foarte multe contexte, de la telefonia clasică, la telefonia mobilă, folosind atăt terminale mobile, cât şi terminale specifice IP.
Ca dezavantaj, se poate menţiona creşterea volumui de trafic de semnalizare, datorată creşterii numărului mesajelor schimbate între diverse entităţi ale reţelei, motiv pentru care reţeaua trebuie corect dimensionată (trebuie suplimentat numărul de legături de semnalizare). Tocmai de aceea, a fost dezvoltat SIGTRAN. Acesta permite folosirea judicioasă a resurselor, precum şi interconectarea cu reţele IP.
Aşadar, reţeaua inteligentă reprezintă un pas important în dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii, datorită numărului mare de servicii oferite, cât şi datorită implementării şi posibilităţilor de interconectare cu diverse reţele.
<number>

## Slide 12
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Suici Andreea-Iasmina
<number>