## Slide 1: Prelucrări de imagini cu circuite FPGA
Conducători ştiinţifici:
Prof. dr. ing. Aurel Ştefan Gontean
Dr. ing. Petru Demian
Timişoara
Iunie 2010
Autor:
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
DEPARTAMENTUL DE COMUNICAŢII

## Slide 2
Scop:
  obţinerea unui sistem hardware pe care să se poată realiza prelucrări de imagini.
Realizarea şi implementarea aplicaţiei:
  sistemul de dezvoltare Virtex-II PRO.
  cod VHDL –Xilinx ISE 10. 1 .
  Etape:
    memorarea unei imagini în FPGA.
    prelucrarea imaginii la nivel de pixel.
    afişarea imaginii pe monitor prin intermediul conectorului XSGA.

## Slide 3
BMP 2 COE
implementare: Matlab.
1 pixel => 1 vector de 24 biţi.
structura fişierului coe:
m*n linii, fiecare reprezentând codul hexa corespunzător unui pixel
memorare în FPGA : crearea unui bloc RAM folosind utilitarul Xilinx IP Core Generator .

## Slide 4
Schema bloc a sistemului implementat în FPGA:
Citirea datelor din memorie.
Prelucrarea .
Transmiterea semnalelor la portul XSGA.

## Slide 5
Imaginea originală comparată cu imaginea negată

## Slide 6
Imaginea originală comparată cu imaginea în nuanţe de gri

## Slide 7
Imaginea originală comparată cu
imaginea alb - negru

## Slide 8
Aplicarea unui filtru mediator
sistem discret cu răspuns finit la impuls (FIR).

## Slide 9
Imaginea originală comparată cu
imaginea filtrată (FIR)

## Slide 10
Screen Saver realizat utilizând
sistemul de dezvoltare Virtex-2 Pro
    Mişcarea unei imaginii pe un monitor de rezoluţie 640x480

## Slide 11
Concluzii
Avantaje:
  paralelism.
        viteză.
  portabilitate.
Dezavantaje:
  RAM redus al FPGA –ului.
  poze de dimensiuni mici.
Continuări viitoare:
prelucrarea imaginii la nivel de grup de pixeli, atât de pe orizontală cât şi pe verticală => edge detection.
                shape recognition.
captarea şi prelucrarea imaginii în timp real.

## Slide 12
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!