## Slide 1: Studiul antenelor utilizate în reţelele de comunicaţii mobile
George – Gabriel Chilom
Universitatea “Politehnica” Timişoara
Coordonatori ştiinţifici:
Prof. Dr. Ing. Florin Alexa
Ing. Tiberiu Varga
Student:

## Slide 2: Particularităţi ale reţelelor de comunicaţii mobile

## Slide 3: Tehnologia X-Pol
Folosind tehnologia X-Pol, trecerea de la diversitatea spaţială la diversitatea de polarizare reduce numărul antenelor dintr-o staţie de bază, dar modifică stuctura internă a antenelor.
Acestea au formă de romb şi sunt alcătuite din perechi de dipoli situaţi la ±45° faţă de axa principală.

## Slide 4: Măsurarea raportului de undă staţionară
Pentru a efectua măsurătorile, vom utiliza antena în tehnologie X-Pol 742215,
care funcţionează în domeniul de frecvenţe 1710 – 2200 MHz
Se folosesc analizoarele de reţea 8753ES şi E5071C de la Agilent HP

## Slide 5
Pragul de măsură este stabilit la 1,47.

## Slide 6
Cauzele apariţiei unui raport de undă staţionară necorespunzător pot fi următoarele:
  lungimea neadecvată a cablurilor coaxiale;
  surplus de fludor folosit la cositorirea cablurilor coaxiale.

## Slide 7: Măsurarea izolaţiei între porturi
Datorită faptului că antena are 4 porturi, se măsoară 6 izolaţii.
Pragul limită este fixat la – 30 dB.

## Slide 8
Această izolaţie proastă se poate datora:
  poziţionării necorespunzătoare a lamelelor separatoare dintre dipoli;
  distanţei neadecvate dintre cablurile coaxiale.

## Slide 9: Măsurarea nivelului de intermodulaţie
produsul trebuie să aibă un design corespunzător
procesul de fabricaţie trebuie să fie atent supravegheat

## Slide 10
ZOOM

## Slide 11
Limita maximă pentru nivelul produselor de intermodulaţie este setată la valoarea de – 154 dBc.

## Slide 12
Primul grafic prezintă un nivel al produselor de intermodulaţie constant peste limita impusă, generat cel mai probabil de o cositorire proastă a cablurilor coaxiale.
Al doilea grafic prezintă un nivel fluctuant al produselor de intermodulaţie, deoarece, în timpul măsurătorilor, antenele sunt supuse şi la şocuri mecanice repetate, induse cu ajutorul unor cilindri pneumatici.

## Slide 13: Concluzii
La proiectarea unei antene trebuie luate în considerare următoarele puncte :
toate componentele, precum cabluri, jumperi, conectori, trebuie să îndeplinească standardele de intermodulaţie;
toate componentele trebuie să aibă contacte bune;
materiale particulare, precum cuprul, alama, aluminiul sunt recomandate a fi folosite în construcţie. Alte materiale, precum oţelul şi nichelul, ar trebui evitate;
materialele cu potenţial electrochimic ridicat nu trebuie folosite;
toate punctele de contact trebuie bine fixate;
toate conexiunile dintre cabluri trebuie cositorite.

## Slide 14
Vă mulţumesc pentru atenţie!